## Технические характеристики КАВЗ 4235 «Аврора»

| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х2 |
| Ресурс кузова | 7 |
| Длина / ширина / высота | 8380 / 2500 / 3080 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1970 |
| База | 3600 |
| Количество / ширина дверей | 2/650 |
| Мин. радиус разворота, м | 9,35 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 7070 / 12000 6920/12000 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 4000 / 8000 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 54(31); 56(25); 52(29) |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Шасси, мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем, дифференциального типа. |
| Тормозная система | Рабочая - пневматическая, двухконтурная, с ABS. Стояночная - пружинные энергоаккумуляторы. Запасная - один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы всех колес -барабанные. Вспомогательная - моторный тормоз замедлитель. |
| Вентиляция | Естественная, через люки в крыше и боковые форточки. Обдув ветрового стекла – от переднего отопителя. |
| Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в моторном отсеке. 3 отопителя расположены в салоне. |
| Шины | 8,25 R 20” |

## Агрегатные характеристики

| Модель | КАВЗ 4235-41;42;43 | КАВЗ 4235-11;12;13 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель (дизельный) | Cummins 4ISВе 160 | ЯМЗ 5346 |
| Количество и расположение цилиндров | 4 R | 4 R |
| Нормы экологической безопасности Е | ЕURO-4 | ЕURO-4 |
| Рабочий объем, л | 3,56 | 4,46 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 118 (160) при 2500 мин-1 | 118(160) при 2300 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 550 при 1700 мин-1 | 600 при 1400 мин-1 |
| Расположение | В заднем свесе, продольное | Заднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 105 | 95 |
| КПП | ZF S5-42, механическая 5-ти ступенчатая | ZF 6S 1010 BO, механическая 6-ти ступенчатая |