## Технические характеристики КАВЗ 4238 «Аврора»

| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х2 |
| Ресурс кузова | 7 |
| Длина / ширина / высота | 10000 / 2500 /3085 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1970…..1980( в заднем свесе), 2210( в переднем свесе и базе) |
| База | 4900 |
| Количество / ширина дверей | 2/650 |
| Мин. радиус разворота, м | 11 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 8435/12250 8320/12250 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 4250/8000 4800/8900 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 44(39) / 40 (35) |
| Емкость топливного бака, л | 170 |
| Шасси, мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | МАЗ-64229 |
| Тормозная система | Рабочая - пневматическая, двухконтурная, c ABS. Стояночная - пружинные энергоаккумуляторы. Запасная - один из контуров рабочей тормозной системы. Тормозные механизмы всех колес -барабанные. Вспомогательная тормозная система - моторный тормоз замедлитель. |
| Вентиляция | Естественная, через люки крыши и форточки окон боковины. Обдув ветрового стекла – от фронтального отопителя. |
| Система отопления | Комбинированная, от системы охлаждения двигателя и жидкостного подогревателя. Жидкостный подогреватель расположен в моторном отсеке. 3 отопителя расположены в салоне. |
| Шины | 275/70 R 22,5" |

## Агрегатные характеристики

| Двигатель (дизельный) | Cummins 6 ISBe 210 |
| --- | --- |
| Количество и расположение цилиндров | 6 R |
| Нормы экологической безопасности Е | ЕURO-4 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 155 (210) при 2500 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 880 при 1200...1700 мин-1 |
| Расположение | Заднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
| КПП | ZF 6S 1010 BO, механическая 6-ти ступенчатая |