## Технические характеристики ЛИАЗ 5256 пригородный

| Тип кузова | несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х2 задние |
| Ресурс кузова | 12 |
| Длина / ширина / высота | 11400/2500/3060; 11400/2500/3322 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1950…2100 |
| База | 5840 |
| Количество / ширина дверей | 2/1300 |
| Мин. радиус разворота, м | 11,5 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 10372/16700; 10280/16600 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 5900/10800; 6000/10600 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 88 (44) |
| Емкость топливного бака, л | 238 |
| Передний мост | КААЗ, с поперечной балкой и барабанными тормозами |
| Задний мост | RABA двойная разнесенная |
| Рулевой механизм | МАЗ-64229 с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с ABS |
| Вентиляция | Естественная и принудительная |
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя |
| Шины | 275/70 R 22,5 |

## Агрегатные характеристики

| Модель | ЛиАЗ-525660-01 | ЛиАЗ-525654-01 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель (дизельный/газовый) | ЯМЗ 5362 | Cummins 6ISBe 245B |
| Количество и расположение цилиндров | 6 V | 6 R |
| Нормы экологической безопасности Е | ЕURO-4 | ЕURO-4 |
| Рабочий объем, л | 6,65 | 6,7 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 175 (238) при 2300 мин-1 | 180 (245) при 2300 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм 1 | 900 при1400 мин-1 | 950 при 1400 мин-1 |
| Расположение | Заднее, продольное | Заднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 80-90 | 80-90 |
| КПП | АКПП: Voith Diwa D 854.3E или ZF 6HP504C | АКПП: ZF 6HP504C |