## Технические характеристики ПАЗ 320370-08

| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х2 |
| Ресурс кузова | 8 |
| Длина / ширина / высота | 7100/2410/2880 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1985 |
| База, мм | 3800 |
| Количество / ширина дверей | 1/650+1 аварийная |
| Мин. радиус разворота, м | 8,1 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 5370/7000 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3000/4000 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 21(21) |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Шасси, мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | Рулевой привод с гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS |
| Вентиляция | Принудительная и естественная, через форточки и потолочные люки |
| Система отопления | Салонные отопители |
| Шины | 245/70R19,5’’ |

## Агрегатные характеристики

| Двигатель (бензиновый) | ЗМЗ 5234.20 |
| --- | --- |
| Количество и расположение цилиндров | 8V под углом 90° |
| Нормы экологической безопасности Е | ЕURO-4 |
| Рабочий объем, л | 4,67 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 90 (122,4) при 3200 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 314 при 2250 мин-1 |
| Расположение | Переднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| КПП | ГАЗ-3307 |