## Технические характеристики ПАЗ 320402-05 / 320402-04

| Тип кузова | несущий вагонной компоновки |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х2 |
| Ресурс кузова, лет | 8 |
| Длина / ширина / высота | 7600/2410/2880 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1985 |
| База, мм | 3800 |
| Количество / ширина дверей | 2 / 650 |
| Мин. радиус разворота, м | 8,9 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 5580 / 10000 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 3500 / 6500 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 53(17) / 50(21) / 43(25) |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Шасси, мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | Интегрального типа с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Рабочая – барабанные тормозные механизмы всех колесах; регулировка автоматическая, ABS. Стояночная – тормозные механизмы и тормозные камеры с пружинными энергоаккумуляторами на задних колесах, управление пневматическое. Запасная – один из контуров тормозной системы. Вспомогательная – моторный тормоз замедлитель. |
| Вентиляция | Принудительная и естественная |
| Система отопления | Жидкостный подогреватель и 3 отопителя от системы охлаждения двигателя |
| Шины | 245/70 R 19,5” |

## Агрегатные характеристики ПАЗ 3204

| Модель | ПАЗ 320402-05 | ПАЗ 320402-04 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель (бензиновый) | Cummins ISF3.8s3168 | ЯМЗ 534 |
| Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R |
| Нормы экологической безопасности Е | EURO – 4, с использованием мочевины | EURO – 4 |
| Рабочий объем, л | 3,76 | 4,43 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 122 (168) при 2500 мин-1 | 110 (150) при 2500 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 592 при 1500 мин-1 | 580 при 1700 мин-1 |
| Расположение | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| КПП | ZF S5-42, мех., 5-ст. | ZF S5-42, мех., 5-ст. |