## Технические характеристики ПАЗ 320412-05 / 320412-04

| Тип кузова | несущий, вагонной компоновки |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х2 |
| Ресурс кузова | 8 |
| Длина / ширина / высота | 8560/2410/2880 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1985 |
| База | 4760 |
| Количество / ширина дверей | 2/650 |
| Мин. радиус разворота, м | 11 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 6280/11500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 4100/7400 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 60 (21) / 57 (24) / 50 (29) |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Шасси, мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная,с разделением на контурыпо осям, с ABS |
| Вентиляция | Принудительная и естественная через форточки в окнах, и люки в крыше |
| Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 4 отопителя салона |
| Шины | 245/70 R 19,5’’ |

## Агрегатные характеристики

| Модель | ПАЗ 320412-05 | ПАЗ 320412-04 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель (дизельный/газовый) | Cummins ISF3.8s3168 | ЯМЗ-534 |
| Количество и расположение цилиндров | 4 R | 4 R |
| Нормы экологической безопасности Е | ЕURO-4 | ЕURO-4 |
| Рабочий объем, л | 3,76 | 4,43 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 122 (168) при 2600 мин-1 | 124(168,5)при 2300 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 592 при 1500 мин-1 | 583 при 1400 мин-1 |
| Расположение | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 | 100 |
| КПП | ZF S5-42, мех., 5-ст. | ZF S5-42, мех., 5-ст. |