## Технические характеристики ПАЗ 32053-70 / 32053-110-77

| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х2 |
| Ресурс кузова | 6 |
| Длина / ширина / высота | 7000/2530/ 2940 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| База, мм | 3600 |
| Количество / ширина дверей | 1/726+1 аварийная |
| Мин. радиус разворота, м | 7,6 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 5080…6030/6270..7220 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 2740…3260/3510…3980 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 22(22) |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Шасси, мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | Рулевой привод с гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS |
| Вентиляция | Естественная, через форточки и потолочные люки |
| Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя |
| Шины | 8,25R20’’ (240R508) |

## Агрегатные характеристики

| Модель | ПАЗ 32053-70 | ПАЗ 32053-110-77 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель (бензиновый/дизельный) | ЗМЗ 5234.20 | ММЗ Д-245.9Е4 |
| Количество и расположение цилиндров | 8V под углом 90° | 4 R |
| Нормы экологической безопасности Е | ЕURO-4 | ЕURO-4 |
| Рабочий объем, л | 4,67 | 4,75 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 90 (122,4) при 3200 мин-1 | 95,5 (129,8) при 2400 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 298 при 2250 мин-1 | 451 при 1600 мин-1 |
| Расположение | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 | 60 |
| КПП | ГАЗ-3307 | СААЗ 3206 |