## Технические характеристики ПАЗ 32053/32053-110-07

| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4х2 |
| Ресурс кузова, лет | 6 |
| Длина / ширина / высота | 7000/2530/2880…2940 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| База, мм | 3600 |
| Количество / ширина дверей | 1/726+1 аварийная |
| Мин. радиус разворота, м | 7,6 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 4720/7705; 4930/7630 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 2855...3115/4755...5275 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 41(25)/38(23) |
| Емкость топливного бака, л | 105 |
| Шасси, мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | Рулевой привод с гидроусилителем |
| Тормозная система | Рабочий тормоз - пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АВS. Стояночный тормоз - тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов. Аварийная тормозная система – любой из контуров рабочей тормозной системы. Вспомогательная тормозная система - моторный тормоз (для ПАЗ-32053-110-07). |
| Вентиляция | Естественная |
| Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя |
| Шины | 8,25R20” (240R508) |

## Агрегатные характеристики

| Модель | ПАЗ-32053 | ПАЗ-32053-110-07 |
| --- | --- | --- |
| Двигатель (бензиновый) | ЗМЗ 5234.20 | ММЗ Д-245.9Е4 |
| Количество и расположение цилиндров | 8V под углом 90° | 4R |
| Нормы экологической безопасности Е | ЕURO-4 | ЕURO-4 |
| Рабочий объем, л | 4,67 | 4,75 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 90 (122,4) при 3200 мин-1 | 95,5 (129,8) при 2400 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 314 при 2250 мин-1 | 413 при 1500 мин-1 |
| Расположение | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | 95 |
| КПП | ГАЗ-3307 | СААЗ 3206 или СААЗ 136 с прямой и повышающей передачами |